## Slide 1
MANUAL DO FORMANDO · MÓDULO 1
CompTIA A+ (220-1201/1202)
Dispositivos móveis
Suporte técnico de hardware, sistemas operativos e redes
ATC – Angbu Training Centre · Cabinda, Angola
Versão 1.0 · amostra · Outubro de 2026
Notes: [Guia do Formador ATC] Apresentação do Módulo 1 do curso CompTIA A+ (220-1201/1202). Miguel é o guia virtual que acompanha os formandos nos vídeos e no manual na plataforma ATC.

## Slide 2
OLÁ, SOU A HELENA
Bem-vindo ao módulo 1
Neste módulo vai aprender a substituir componentes de um portátil em segurança, a ligar acessórios e redes sem fios a dispositivos móveis e a sincronizar correio, contactos e calendário. Corresponde ao domínio 1 do exame Core 1 (Dispositivos móveis).
2 h
em sala e laboratório
40 min
de vídeo-aulas
6
temas estruturados
Notes: [Guia do Formador ATC · Enquadramento] Neste módulo vai aprender a substituir componentes de um portátil em segurança, a ligar acessórios e redes sem fios a dispositivos móveis e a sincronizar correio, contactos e calendário. Corresponde ao domínio 1 do exame Core 1 (Dispositivos móveis). Sugestão pedagógica: pergunte aos formandos que experiência prévia já têm com este tema antes de avançar para os objetivos.

## Slide 3: Objetivos de aprendizagem
MÓDULO 1 · COMPETÊNCIAS E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
No final deste módulo,
será capaz de:
Miguel · guia virtual ATC
1
Preparar uma intervenção num portátil com as regras de segurança e de proteção contra descargas eletrostáticas.
2
Substituir ou acrescentar memória RAM SO-DIMM num portátil.
3
Identificar e substituir o armazenamento (SATA de 2,5 polegadas e M.2) e a placa sem fios.
4
Emparelhar um acessório Bluetooth com um telemóvel ou portátil.
5
Distinguir Wi-Fi, rede móvel, hotspot, tethering e NFC.
6
Configurar a sincronização de correio, contactos e calendário.
Notes: [Guia do Formador ATC · Objetivos] 1. Preparar uma intervenção num portátil com as regras de segurança e de proteção contra descargas eletrostáticas. 2. Substituir ou acrescentar memória RAM SO-DIMM num portátil. 3. Identificar e substituir o armazenamento (SATA de 2,5 polegadas e M.2) e a placa sem fios. 4. Emparelhar um acessório Bluetooth com um telemóvel ou portátil. 5. Distinguir Wi-Fi, rede móvel, hotspot, tethering e NFC. 6. Configurar a sincronização de correio, contactos e calendário.

## Slide 4
MÓDULO 1 · DISPOSITIVOS MÓVEIS
Percurso do módulo
01
Antes de abrir um portátil
02
Memória RAM
03
Armazenamento e placa sem fios
04
Emparelhar acessórios Bluetooth
05
Ligações dos dispositivos móveis
06
Sincronização
Notes: [Guia do Formador ATC · Percurso] Temas do módulo: 1.1 Antes de abrir um portátil 1.2 Memória RAM 1.3 Armazenamento e placa sem fios 1.4 Emparelhar acessórios Bluetooth 1.5 Ligações dos dispositivos móveis 1.6 Sincronização

## Slide 5: 1.1 Antes de abrir um portátil
MÓDULO 1 · TEMA 1 DE 6
Bancada preparada: pulseira antiestática ligada à terra, tapete antiestático e parafusos arrumados por ordem. Imagem ilustrativa criada para a ATC.
Um portátil tem componentes pequenos e sensíveis. Antes de qualquer intervenção, siga sempre o mesmo procedimento: é a forma de proteger o equipamento, os dados do cliente e a sua própria segurança.
Atenção
Uma descarga eletrostática que nem sente pode danificar a memória ou a placa principal. Use sempre a pulseira antiestática.
Notes: [Guia do Formador ATC · 1.1 Antes de abrir um portátil] Tempo sugerido: 8–10 min [Figura] Bancada preparada: pulseira antiestática ligada à terra, tapete antiestático e parafusos arrumados por ordem. Imagem ilustrativa criada para a ATC. Um portátil tem componentes pequenos e sensíveis. Antes de qualquer intervenção, siga sempre o mesmo procedimento: é a forma de proteger o equipamento, os dados do cliente e a sua própria segurança. 1. Faça uma cópia de segurança dos dados do cliente, se o equipamento ainda arrancar. 2. Encerre o sistema operativo e desligue o carregador. 3. Desligue ou retire a bateria; nos modelos com bateria interna, desligue o conector da bateria logo que abrir a tampa. 4. Coloque a pulseira antiestática (ESD) e ligue-a a um ponto de terra; trabalhe sobre um tapete antiestático. 5. Fotografe o interior e guarde os parafusos por ordem, porque costumam ter tamanhos diferentes. 6. Consulte o manual de serviço do fabricante antes de retirar peças. Atenção: Uma descarga eletrostática que nem sente pode danificar a memória ou a placa principal. Use sempre a pulseira antiestática. Verificação em sala: peça a um formando que demonstre ou explique o passo principal antes de avançar.

## Slide 6: 1.2 Memória RAM
MÓDULO 1 · TEMA 2 DE 6
Instalar um módulo SO-DIMM: encaixe em ângulo, com o entalhe alinhado, e baixe até as patilhas prenderem. Imagem ilustrativa criada para a ATC.
Os portáteis usam memória no formato SO-DIMM (Small Outline DIMM), mais pequena do que a DIMM dos computadores de secretária. Em muitos portáteis finos, a memória vem soldada à placa principal e não pode ser trocada.
DIMM: Computadores de secretária
SO-DIMM: Portáteis e mini PC
Soldada (onboard): Ultraportáteis e tablets
Dica do Miguel
A memória DDR4 e a DDR5 têm o entalhe em posições diferentes: um módulo de outra geração não encaixa. Nunca force.
Notes: [Guia do Formador ATC · 1.2 Memória RAM] Tempo sugerido: 8–10 min [Figura] Instalar um módulo SO-DIMM: encaixe em ângulo, com o entalhe alinhado, e baixe até as patilhas prenderem. Imagem ilustrativa criada para a ATC. Os portáteis usam memória no formato SO-DIMM (Small Outline DIMM), mais pequena do que a DIMM dos computadores de secretária. Em muitos portáteis finos, a memória vem soldada à placa principal e não pode ser trocada. Formato | Onde se usa | Nota DIMM | Computadores de secretária | Módulo comprido SO-DIMM | Portáteis e mini PC | Módulo curto; encaixa em ângulo e baixa até prender Soldada (onboard) | Ultraportáteis e tablets | Não se substitui; confirme antes de vender um upgrade 1. Confirme no manual o tipo de memória (por exemplo DDR4 ou DDR5) e o máximo suportado. 2. Abra a tampa de acesso à memória ou a tampa inferior. 3. Afaste as duas patilhas laterais: o módulo antigo levanta-se em ângulo. 4. Encaixe o novo módulo a cerca de 30 graus, com o entalhe alinhado, e baixe-o até as patilhas prenderem. 5. Ligue o portátil e confirme a memória total nas Definições do Windows (Sistema › Acerca de). Dica: A memória DDR4 e a DDR5 têm o entalhe em posições diferentes: um módulo de outra geração não encaixa. Nunca force. [Figura] Em cima, um módulo DIMM de computador de secretária; em baixo, um SO-DIMM de portátil. Imagem ilustrativa criada para a ATC. Verificação em sala: peça a um formando que demonstre ou explique o passo principal antes de avançar.

## Slide 7: 1.2 Memória RAM — Quadro de referência
MÓDULO 1 · TEMA 2 DE 6 · QUADRO-RESUMO
Formato | Onde se usa | Nota
DIMM | Computadores de secretária | Módulo comprido
SO-DIMM | Portáteis e mini PC | Módulo curto; encaixa em ângulo e baixa até prender
Soldada (onboard) | Ultraportáteis e tablets | Não se substitui; confirme antes de vender um upgrade
Notes: [Guia do Formador ATC · Quadro de referência] 1.2 Memória RAM Explore os exemplos da tabela com a turma.

## Slide 8: 1.3 Armazenamento e placa sem fios
MÓDULO 1 · TEMA 3 DE 6
Interior de um portátil: SSD M.2 e placa sem fios (destacados), compartimento do disco de 2,5" e bateria desligada. Imagem ilustrativa criada para…
Para substituir a placa sem fios, desligue com cuidado os pequenos conectores das antenas, retire o parafuso de fixação e puxe a placa em ângulo. Na placa nova, volte a ligar as antenas nos mesmos terminais (normalmente marcados como MAIN e AUX).
Nota pedagógica
Um SSD M.2 NVMe é muito mais rápido do que um SSD SATA, mas só funciona numa ranhura M.2 que suporte NVMe. Confirme sempre no manual.
Notes: [Guia do Formador ATC · 1.3 Armazenamento e placa sem fios] Tempo sugerido: 8–10 min [Figura] Interior de um portátil: SSD M.2 e placa sem fios (destacados), compartimento do disco de 2,5" e bateria desligada. Imagem ilustrativa criada para a ATC. Componente | Formato comum | O que verificar Disco SSD ou HDD de 2,5" | SATA | Espessura (7 mm ou 9,5 mm) e o suporte do disco SSD M.2 | M.2 SATA ou M.2 NVMe | O tipo aceite pela ranhura e o comprimento (por exemplo 2280) Placa sem fios | M.2 (em modelos antigos, Mini PCIe) | Os cabos de antena e a compatibilidade Wi-Fi/Bluetooth Para substituir a placa sem fios, desligue com cuidado os pequenos conectores das antenas, retire o parafuso de fixação e puxe a placa em ângulo. Na placa nova, volte a ligar as antenas nos mesmos terminais (normalmente marcados como MAIN e AUX). Nota: Um SSD M.2 NVMe é muito mais rápido do que um SSD SATA, mas só funciona numa ranhura M.2 que suporte NVMe. Confirme sempre no manual. [Figura] Da esquerda para a direita: SSD SATA de 2,5", SSD M.2 SATA (dois entalhes) e SSD M.2 NVMe (um entalhe). Imagem ilustrativa criada para a ATC. Verificação em sala: peça a um formando que demonstre ou explique o passo principal antes de avançar.

## Slide 9: 1.3 Armazenamento e placa sem fios — Quadro de referência
MÓDULO 1 · TEMA 3 DE 6 · QUADRO-RESUMO
Componente | Formato comum | O que verificar
Disco SSD ou HDD de 2,5" | SATA | Espessura (7 mm ou 9,5 mm) e o suporte do disco
SSD M.2 | M.2 SATA ou M.2 NVMe | O tipo aceite pela ranhura e o comprimento (por exemplo 2280)
Placa sem fios | M.2 (em modelos antigos, Mini PCIe) | Os cabos de antena e a compatibilidade Wi-Fi/Bluetooth
Notes: [Guia do Formador ATC · Quadro de referência] 1.3 Armazenamento e placa sem fios Explore os exemplos da tabela com a turma.

## Slide 10: 1.4 Emparelhar acessórios Bluetooth
MÓDULO 1 · TEMA 4 DE 6
Emparelhar auriculares Bluetooth com o telemóvel. Imagem ilustrativa criada para a ATC.
O Bluetooth liga acessórios a curta distância (normalmente até 10 metros): auriculares, teclados, ratos, colunas e o sistema de som do carro. A primeira ligação chama-se emparelhamento.
Dica do Miguel
Estas instruções são gerais. Cada fabricante pode usar botões ou passos ligeiramente diferentes.
Notes: [Guia do Formador ATC · 1.4 Emparelhar acessórios Bluetooth] Tempo sugerido: 8–10 min [Figura] Emparelhar auriculares Bluetooth com o telemóvel. Imagem ilustrativa criada para a ATC. O Bluetooth liga acessórios a curta distância (normalmente até 10 metros): auriculares, teclados, ratos, colunas e o sistema de som do carro. A primeira ligação chama-se emparelhamento. 1. Ative o Bluetooth no telemóvel ou no portátil. 2. Coloque o acessório em modo de emparelhamento (consulte as instruções; muitas vezes, mantém-se premido um botão até a luz piscar). 3. No telemóvel ou no portátil, procure dispositivos e escolha o acessório na lista. 4. Se for pedido, confirme ou introduza o código PIN. 5. Teste: reproduza som, escreva no teclado ou mova o rato. Dica: Estas instruções são gerais. Cada fabricante pode usar botões ou passos ligeiramente diferentes. Verificação em sala: peça a um formando que demonstre ou explique o passo principal antes de avançar.

## Slide 11: 1.5 Ligações dos dispositivos móveis
MÓDULO 1 · TEMA 5 DE 6
Hotspot: o telemóvel partilha os dados móveis com o portátil por Wi-Fi; o cabo USB-C é a alternativa (tethering). Imagem ilustrativa criada para a…
Uma estação de ancoragem (docking station) ou um replicador de portas liga o portátil, com um só cabo, ao monitor, ao teclado, ao rato e à rede da secretária.
Notes: [Guia do Formador ATC · 1.5 Ligações dos dispositivos móveis] Tempo sugerido: 8–10 min [Figura] Hotspot: o telemóvel partilha os dados móveis com o portátil por Wi-Fi; o cabo USB-C é a alternativa (tethering). Imagem ilustrativa criada para a ATC. Ligação | Para que serve | Exemplo Wi-Fi | Ligar a uma rede local sem fios | O Wi-Fi do escritório Rede móvel (4G/5G) | Dados através do operador | Navegar na rua Hotspot | O telemóvel partilha os dados móveis por Wi-Fi | Dar Internet ao portátil numa reunião Tethering USB | Partilhar os dados móveis por cabo | Ligação mais estável ao portátil NFC | Comunicação a poucos centímetros | Pagamentos com o telemóvel Bluetooth | Acessórios a curta distância | Auriculares e teclados Uma estação de ancoragem (docking station) ou um replicador de portas liga o portátil, com um só cabo, ao monitor, ao teclado, ao rato e à rede da secretária. [Figura] Estação de ancoragem: um só cabo liga o portátil ao monitor, à rede e aos periféricos. Imagem ilustrativa criada para a ATC. Verificação em sala: peça a um formando que demonstre ou explique o passo principal antes de avançar.

## Slide 12: 1.5 Ligações dos dispositivos móveis — Quadro de referência
MÓDULO 1 · TEMA 5 DE 6 · QUADRO-RESUMO
Ligação | Para que serve | Exemplo
Wi-Fi | Ligar a uma rede local sem fios | O Wi-Fi do escritório
Rede móvel (4G/5G) | Dados através do operador | Navegar na rua
Hotspot | O telemóvel partilha os dados móveis por Wi-Fi | Dar Internet ao portátil numa reunião
Tethering USB | Partilhar os dados móveis por cabo | Ligação mais estável ao portátil
NFC | Comunicação a poucos centímetros | Pagamentos com o telemóvel
Bluetooth | Acessórios a curta distância | Auriculares e teclados
Notes: [Guia do Formador ATC · Quadro de referência] 1.5 Ligações dos dispositivos móveis Explore os exemplos da tabela com a turma.

## Slide 13: 1.6 Sincronização
MÓDULO 1 · TEMA 6 DE 6
Correio, contactos e calendário sincronizados entre o telemóvel e o portátil através da nuvem. Imagem ilustrativa criada para a ATC.
A sincronização mantém os mesmos dados em vários dispositivos. Quando lê um e-mail no telemóvel, ele aparece como lido no portátil, porque ambos sincronizam com o servidor da conta (por exemplo, Microsoft 365 ou Google).
Atenção
Ao configurar a conta de um cliente, nunca peça nem anote a palavra-passe. Peça ao cliente que a introduza ele próprio.
Notes: [Guia do Formador ATC · 1.6 Sincronização] Tempo sugerido: 8–10 min [Figura] Correio, contactos e calendário sincronizados entre o telemóvel e o portátil através da nuvem. Imagem ilustrativa criada para a ATC. A sincronização mantém os mesmos dados em vários dispositivos. Quando lê um e-mail no telemóvel, ele aparece como lido no portátil, porque ambos sincronizam com o servidor da conta (por exemplo, Microsoft 365 ou Google). O que se sincroniza | Onde se configura Correio | Aplicação de correio, com a conta da empresa Contactos e calendário | Definições › Contas, na mesma conta Fotografias e ficheiros | Serviço de nuvem (OneDrive, Google Drive, iCloud) Atenção: Ao configurar a conta de um cliente, nunca peça nem anote a palavra-passe. Peça ao cliente que a introduza ele próprio. Verificação em sala: peça a um formando que demonstre ou explique o passo principal antes de avançar.

## Slide 14
MÓDULO 1 · SÍNTESE PEDAGÓGICA
Ideias-chave a reter
✓
Antes de abrir: cópia de segurança, bateria desligada, pulseira antiestática.
✓
Portáteis usam memória SO-DIMM; nos ultraportáteis pode estar soldada.
✓
Armazenamento: SATA de 2,5" ou M.2 (SATA ou NVMe).
✓
Bluetooth: ativar, emparelhar, escolher, confirmar o PIN, testar.
✓
Hotspot e tethering partilham os dados móveis; o NFC atua a centímetros.
✓
A sincronização mantém correio, contactos e calendário iguais.
Notes: [Guia do Formador ATC · Síntese] Resumo do módulo: Antes de abrir: cópia de segurança, bateria desligada, pulseira antiestática. Portáteis usam memória SO-DIMM; nos ultraportáteis pode estar soldada. Armazenamento: SATA de 2,5" ou M.2 (SATA ou NVMe). Bluetooth: ativar, emparelhar, escolher, confirmar o PIN, testar. Hotspot e tethering partilham os dados móveis; o NFC atua a centímetros. A sincronização mantém correio, contactos e calendário iguais.

## Slide 15: Exercício prático: Ficha de intervenção num portátil
MÓDULO 1 · PRÁTICA GUIADA EM LABORATÓRIO
25
minutos de prática
Portátil de formação da ATC (ou fotografias do manual de serviço)
Apoio do Miguel
1
Preencha a lista de verificação de segurança da secção 1.1 antes de abrir o equipamento.
2
Identifique o tipo e a quantidade de memória instalada e o máximo suportado pelo modelo.
3
Identifique o tipo de armazenamento (SATA de 2,5", M.2 SATA ou M.2 NVMe).
4
Localize a placa sem fios e os cabos de antena MAIN e AUX.
5
Emparelhe um rato ou auriculares Bluetooth e registe os passos que seguiu.
6
Ative o hotspot de um telemóvel de formação e ligue o portátil a essa rede.
Critério de sucesso: concluir todos os passos com autonomia e validar o resultado com o formador.
Notes: [Guia do Formador ATC · Exercício Prático] Exercício prático · Ficha de intervenção num portátil (25 min) Recurso: Portátil de formação da ATC (ou fotografias do manual de serviço) Tarefas: 1. Preencha a lista de verificação de segurança da secção 1.1 antes de abrir o equipamento. 2. Identifique o tipo e a quantidade de memória instalada e o máximo suportado pelo modelo. 3. Identifique o tipo de armazenamento (SATA de 2,5", M.2 SATA ou M.2 NVMe). 4. Localize a placa sem fios e os cabos de antena MAIN e AUX. 5. Emparelhe um rato ou auriculares Bluetooth e registe os passos que seguiu. 6. Ative o hotspot de um telemóvel de formação e ligue o portátil a essa rede.

## Slide 16: Teste os seus conhecimentos
MÓDULO 1 · AVALIAÇÃO FORMATIVA EM SALA
QUESTÃO 1
Antes de tocar na placa principal ou retirar a memória RAM de um portátil, o que deve fazer para evitar descargas eletrostáticas (ESD)?
A) Ligar o carregador à tomada e manter o portátil em suspensão
B) Desligar a fonte de energia/bateria e colocar a pulseira antiestática ligada à terra
C) Limpar os contactos com água corrente
D) Aumentar o brilho do ecrã ao máximo
QUESTÃO 2
Que formato de módulo de memória RAM é utilizado na maioria dos computadores portáteis com memória substituível?
A) DIMM de 288 pinos
B) SO-DIMM
C) SATA de 2,5 polegadas
D) Mini PCIe
QUESTÃO 3
Qual das seguintes opções oferece a maior velocidade de leitura e escrita num portátil compatível?
A) Disco rígido mecânico (HDD) SATA de 2,5"
B) SSD SATA de 2,5"
C) SSD M.2 NVMe (via barramento PCIe)
D) Cartão microSD
QUESTÃO 4
Ao substituir uma placa sem fios M.2 num portátil, a que pormenor deve ter especial atenção?
A) Aos pequenos conectores dos cabos de antena (normalmente MAIN e AUX)
B) À capacidade em gigabytes da placa sem fios
C) À formatação do disco rígido
D) À resolução da câmara web
Dinâmica pedagógica: discuta cada questão em turma antes de confirmar a resposta certa (chave disponível nas notas do formador).
Notes: [Guia do Formador ATC · Chave de Respostas] 1. Antes de tocar na placa principal ou retirar a memória RAM de um portátil, o que deve fazer para evitar descargas eletrostáticas (ESD)? ✓ Resposta certa: B) Desligar a fonte de energia/bateria e colocar a pulseira antiestática ligada à terra 2. Que formato de módulo de memória RAM é utilizado na maioria dos computadores portáteis com memória substituível? ✓ Resposta certa: B) SO-DIMM 3. Qual das seguintes opções oferece a maior velocidade de leitura e escrita num portátil compatível? ✓ Resposta certa: C) SSD M.2 NVMe (via barramento PCIe) 4. Ao substituir uma placa sem fios M.2 num portátil, a que pormenor deve ter especial atenção? ✓ Resposta certa: A) Aos pequenos conectores dos cabos de antena (normalmente MAIN e AUX) 5. Que tecnologia de curto alcance (poucos centímetros) é utilizada para pagamentos por aproximação com o telemóvel? ✓ Resposta certa: A) NFC (Near Field Communication) 6. Durante a configuração da sincronização de correio num telemóvel de um cliente, como deve proceder quanto à palavra-passe? ✓ Resposta certa: B) Pedir ao próprio cliente que introduza a sua palavra-passe sem a revelar nem anotar

## Slide 17: Glossário essencial
MÓDULO 1 · TERMINOLOGIA TÉCNICA EM PORTUGUÊS EUROPEU
ESD
Descarga eletrostática: eletricidade estática que pode danificar componentes eletrónicos.
SO-DIMM
Formato de memória RAM mais pequeno, usado em portáteis.
M.2
Formato de ranhura e de cartão para SSD e placas sem fios.
NVMe
Protocolo de armazenamento rápido para SSD ligados por PCIe.
Emparelhamento
Primeira ligação entre dois dispositivos Bluetooth.
Hotspot
Função que transforma o telemóvel num ponto de acesso Wi-Fi.
Notes: [Guia do Formador ATC · Glossário] • ESD: Descarga eletrostática: eletricidade estática que pode danificar componentes eletrónicos. • SO-DIMM: Formato de memória RAM mais pequeno, usado em portáteis. • M.2: Formato de ranhura e de cartão para SSD e placas sem fios. • NVMe: Protocolo de armazenamento rápido para SSD ligados por PCIe. • Emparelhamento: Primeira ligação entre dois dispositivos Bluetooth. • Hotspot: Função que transforma o telemóvel num ponto de acesso Wi-Fi. • Tethering: Partilha dos dados móveis do telemóvel com outro dispositivo. • Sincronização: Manter os mesmos dados atualizados em vários dispositivos.

## Slide 18
Aprender hoje.
Ir mais longe amanhã.
Continue o módulo 1 na plataforma ATC: vídeo-aulas, manual completo, exercícios e o seu guia virtual por voz.
ATC – Angbu Training Centre · Cabinda, Angola
Notes: [Guia do Formador ATC · Encerramento] Lembre os formandos de que o manual ilustrado, as vídeo-aulas e o guia por voz estão disponíveis na plataforma ATC (lms.grupoangbu.com).